## Slide 1
SYSTEM DESIGN 101 · BÀI 46
Bộ nhớ và lưu trữ
Đo khoảng cách giữa các tầng trên một máy
Mỗi tầng xuống chậm hơn hàng chục, hàng trăm lần
system-design-101 · sd-04-046
BỘ ĐỆM TRONG CPU
1,8 ns
BỘ NHỚ CHÍNH
135–217 ns
ĐĨA · KHỐI 4 KiB NGẪU NHIÊN
31–37 µs
Một lần đọc, đo trên máy biên soạn

## Slide 2
TÌNH HUỐNG VÀ MỤC TIÊU
Tên ít quan trọng hơn khoảng cách
Một lần đọc mất bao lâu?
NGUỒN
Chỉ điểm danh các cặp tên
BÀI NÀY
Đo từng tầng, từ bộ đệm CPU tới đĩa
VÌ SAO QUAN TRỌNG
Giữ dữ liệu hay dùng trong bộ nhớ
System Design 101 · Bài 46 · 02/09
RAM và ROM, SRAM và DRAM, HDD, SSD
Trên máy biên soạn
Và đọc đĩa theo từng khối lớn

## Slide 3
KHÁI NIỆM 1 · CÁC CẶP TÊN
Mất khi tắt, hay còn lại
MẤT KHI TẮT ĐIỆN
RAM
Bộ nhớ làm việc
SRAM: bộ đệm trong CPU
DRAM: bộ nhớ chính
DDR4 và DDR5 là các thế hệ thanh DRAM
GIỮ KHI TẮT ĐIỆN
ROM
Chứa firmware như BIOS
Lưu lâu dài
HDD, SSD, ổ USB, thẻ SD
Firmware: phần mềm gắn với phần cứng
Giải nghĩa là kiến thức chung; nguồn chỉ nêu tên
System Design 101 · Bài 46 · 03/09

## Slide 4
KHÁI NIỆM 2 · ĐO BỘ NHỚ
Vùng càng lớn, đọc càng lâu
Con trỏ xáo trộn: mỗi lần đọc chờ lần trước
VÙNG NHỚ
NANO GIÂY MỖI LẦN ĐỌC
16 KiB
1,8
1 MiB
khoảng 8
4 MiB
26
16 MiB
53
≥ 64 MiB
135–217
Tầng 1 báo 48 KiB; tầng 2, 2 MiB
System Design 101 · Bài 46 · 04/09
Tầng 3 dùng chung: 260 MiB

## Slide 5
KHÁI NIỆM 3 · ĐO ĐĨA
Đĩa chậm hơn hẳn bộ nhớ
KHỐI 4 KiB NGẪU NHIÊN, TỆP 1 GiB
31–37 µs
Mỗi lần đọc, bỏ qua bộ đệm hệ điều hành
Dùng O_DIRECT khi mở tệp
SO VỚI BỘ NHỚ CHÍNH
~150×
SO VỚI BỘ ĐỆM TẦNG 1
~20.000×
System Design 101 · Bài 46 · 05/09

## Slide 6
GIỚI HẠN CẦN NHỚ
Số của một máy, một cách đo
1
Máy ảo, đĩa ảo: không đại diện HDD hay SSD
2
HDD thật chờ đĩa quay, thường chậm hơn nhiều
3
Một luồng, đọc phụ thuộc; song song cho số khác
4
Bài không đo ROM, BIOS, DDR4 hay DDR5
System Design 101 · Bài 46 · 06/09

## Slide 7
CÂU HỎI KIỂM TRA · 1.000 DÒNG Ở 1.000 TRANG
Chờ đọc mất bao lâu?
TRONG BỘ NHỚ CHÍNH
1.000 lần
×
MỖI LẦN
cỡ 200 ns
→
TỔNG
cỡ 0,2 ms
TỪ ĐĨA
1.000 lần
×
MỖI LẦN
31–37 µs
→
CHẬM HƠN KHOẢNG 150 LẦN
31–37 ms
VÌ VẬY
Cơ sở dữ liệu giữ bộ đệm lớn
Lần chạy đầu sau khởi động thường chậm hơn
System Design 101 · Bài 46 · 07/09

## Slide 8
ĐÀO SÂU · HAI LẦN CHẠY CHƯƠNG TRÌNH BỘ NHỚ
Hai lần chạy, số gần nhau
gcc -O2 -o chase chase.c; đơn vị nano giây
16 KiB
1,8 · 1,8
1 MiB
8,8 · 7,7
64 MiB
134,5 · 138,0
1 GiB
216,5 · 204,4
Chương trình đĩa: 31,5 và 37,1 micro giây
System Design 101 · Bài 46 · 08/09

## Slide 9
THUẬT NGỮ VÀ NGUỒN
Từ viết tắt và nguồn đối chiếu
RAM
Random Access Memory
Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
ROM
Read-Only Memory
Bộ nhớ chỉ đọc
BIOS
Basic Input/Output System
Hệ thống vào ra cơ bản
SRAM
Static Random Access Memory
Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tĩnh
DRAM
Dynamic Random Access Memory
Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động
DDR
Double Data Rate
Tốc độ dữ liệu kép
CPU
Central Processing Unit
Bộ xử lý trung tâm
HDD
Hard Disk Drive
Ổ đĩa cứng
SSD
Solid-State Drive
Ổ thể rắn
USB
Universal Serial Bus
Chuẩn cổng nối thiết bị ngoài
SD
Secure Digital
Chuẩn thẻ nhớ flash nhỏ
KiB
Kibibyte
1.024 byte
MiB
Mebibyte
1.024 KiB
GiB
Gibibyte
1.024 MiB
GB
GigaByte
Gigabyte, cỡ một tỷ byte
BYTEBYTEGO
Bài nguồn tại commit cố định
System Design 101 · Bài 46 · 09/09