## Slide 1
SYSTEM DESIGN 101 · BÀI 12
YouTube và VCU: chip riêng để chuyển mã
Vì sao phần mềm không còn đủ?
Thiết kế phần cứng công bố năm 2021.
system-design-101 · nhóm Tình huống thực tế
MỖI PHÚT
500+
giờ video được tải lên

## Slide 2
TÌNH HUỐNG VÀ MỤC TIÊU
Một video, nhiều mức cho từng máy
ĐIỆN THOẠI
720p
MÁY TÍNH XÁCH TAY
1080p
MÀN HÌNH LỚN
4K
Chuyển mã bằng phần mềm thành chậm và tốn, nhất là khi lượng xem tăng mạnh trong đại dịch.
System Design 101 · Bài 12 · 02/10

## Slide 3
LỚP 1 · CỤM VCU
Mỗi cụm có nhiều máy chủ tăng tốc bằng VCU
Người sáng tạo
Cụm VCU
Kho đám mây
Tải lên video gốc
Video ở nhiều độ phân giải
Cụm tạo video ở các độ phân giải khác nhau và lưu vào kho đám mây.
System Design 101 · Bài 12 · 03/10

## Slide 4
LỚP 2 · MÁY CHỦ
Mỗi máy chủ có nhiều khay
CỤM
MÁY CHỦ TĂNG TỐC BẰNG VCU
Khay tăng tốc 1
Khay tăng tốc 2
…
System Design 101 · Bài 12 · 04/10

## Slide 5
LỚP 3 · KHAY
Mỗi khay có nhiều thẻ VCU
MỘT KHAY TĂNG TỐC
THẺ
VCU
THẺ
VCU
THẺ
VCU
…
Số thẻ trên mỗi khay: bài nguồn chỉ nói "nhiều".
System Design 101 · Bài 12 · 05/10

## Slide 6
LỚP 4 · THẺ VCU
Trong một thẻ: giải mã, mã hóa
VÀO
Video gốc
BỘ GIẢI MÃ
Mở video ra
BỘ MÃ HÓA
Nén lại theo mức
RA
720p, 1080p, 4K
Theo nguồn, mỗi thẻ có bộ mã hóa, bộ giải mã và các phần khác.
System Design 101 · Bài 12 · 06/10

## Slide 7
KẾT QUẢ, THEO BÀI NGUỒN
20–33×
hiệu quả tính toán so với hệ thống trước
GIỚI HẠN CẦN NHỚ
So với hệ thống cũ của chính YouTube.
Không nói đo bằng thước nào.
Không nói việc nào vẫn chạy phần mềm.
System Design 101 · Bài 12 · 07/10

## Slide 8
NHÌN HÌNH TRẢ LỜI
Sao không lưu bản gốc rồi phát cho mọi người?
CHỈ BẢN GỐC
Một mức cho mọi máy.
Điện thoại mạng yếu xem không nổi.
CHUYỂN MÃ RA NHIỀU MỨC
720p nhẹ cho điện thoại.
4K cho màn hình lớn.
Nhân với 500+ giờ mỗi phút.
Khối việc khổng lồ đó là thứ VCU được làm ra để gánh.
System Design 101 · Bài 12 · 08/10

## Slide 9
XEM SÂU HƠN
Khi nào đáng làm chip riêng
1
Một phép tính lặp lại cực nhiều, ít thay đổi.
2
Phần mềm tối ưu rồi vẫn chậm hoặc tốn.
3
Đủ quy mô để chia chi phí thiết kế chip.
Nhận xét chung của người biên soạn, không phải từ bài nguồn.
System Design 101 · Bài 12 · 09/10

## Slide 10
TỪ KHÓA VÀ NGUỒN
Từ viết tắt cần nhớ
Từ | Dạng đầy đủ | Nghĩa trong bài
VCU | Video Coding Unit | chip chuyển mã video của YouTube
GPU | Graphics Processing Unit | bộ xử lý đồ họa
TPU | Tensor Processing Unit | chip học máy của Google
COVID | COronaVIrus Disease | đại dịch khiến người ta ở nhà
NGUỒN ĐỐI CHIẾU
ByteByteGo system-design-101, bài nguồn tại commit cố định
Đã đọc nguồn ngày 2026-10-19. Tài liệu YouTube năm 2021 chưa được đối chiếu.
System Design 101 · Bài 12 · 10/10