## Slide 1
SYSTEM DESIGN 101 · BÀI 19
Chương trình chạy
thế nào?
Tám bước, xem từng bước bằng strace.
Đo trên một máy Linux
Chương trình
Hệ điều hành
Phần cứng
mỗi lớp gọi lớp dưới
system-design-101 · nhóm kiến trúc phần mềm

## Slide 2
TÌNH HUỐNG
Một dòng chữ, nhiều việc
35
lời gọi hệ thống để in "hello"
Khung một: tám bước của nguồn
Khung hai: những gì đo được trên Linux
Khung ba: những gì chưa đo
System Design 101 · Bài 19 · 02/09

## Slide 3
1 · TÁM BƯỚC CỦA NGUỒN
Từ nhấp đúp tới thoát
1 · Nhấp đúp
2 · Nạp tệp chạy
3 · Nạp thư viện chung
4 · Cấp bộ nhớ
5 · Khởi tạo môi trường chạy
6 · Vào hàm main
7 · CPU chạy lệnh
8 · Dọn dẹp khi thoát
Thứ tự theo nguồn; các phép đo ở các slide sau.
System Design 101 · Bài 19 · 03/09

## Slide 4
2 · ĐO TRÊN LINUX
Năm điều xem được
Gọi hệ thống
35 lần với thư viện động, 17 khi nối tĩnh; lỗi trang nhẹ 61 và 31
Khởi động
C 1,0 đến 1,4 ms; Python 16,7 đến 21,4; Node 25 đến 27,5; Java 41 đến 45
Bộ nhớ lười
Ánh xạ 1 GiB thêm 380 KiB bộ nhớ thật; đọc nửa số trang: 526.084 KiB
Mã là dữ liệu
Đọc 8 byte đầu của một hàm từ vùng r-xp
Thoát
Không đóng 500 tệp: nhân đóng hộ, số tệp mở của hệ thống không đổi
System Design 101 · Bài 19 · 04/09

## Slide 5
3 · CHƯA ĐO
Những gì chỉ đối chiếu
Windows và DLL
Môi trường chạy của Microsoft
Giao diện đồ hoạ
Dọn tài nguyên mạng khi thoát
System Design 101 · Bài 19 · 05/09

## Slide 6
GIỚI HẠN CẦN NHỚ
Điều cần nhớ khi đọc số
1
Một máy Linux, một thư viện C, vài trình thông dịch
2
strace làm chậm tiến trình: số lời gọi là số đếm, không phải thời gian
3
Thời gian khởi động gồm cả việc tạo tiến trình con, cỡ một mili giây
4
Số lần ánh xạ và thứ tự lời gọi phụ thuộc phiên bản libc
System Design 101 · Bài 19 · 06/09

## Slide 7
CÂU HỎI KIỂM TRA
Vì sao 35, không phải 17?
CÂU HỎI
Chương trình in một dòng gọi hệ thống 35 lần; bản nối tĩnh chỉ 17. Chênh lệch ở bước nào của nguồn?
TRẢ LỜI
Bước nạp thư viện chung: mở danh sách, mở libc, ánh xạ, đổi quyền.
Bản tĩnh chứa sẵn thư viện nên bỏ qua phần này.
Giá của bản động chỉ cỡ 0,1 đến 0,3 ms mỗi lần khởi động.
System Design 101 · Bài 19 · 07/09

## Slide 8
BÀI NGUỒN VÀ BÀI NÀY
Từ kể chuyện tới xem được
Nguồn kể tám bước. Bài này giữ nguyên thứ tự và xem từng bước bằng strace, bộ nhớ và số đo.
Phần Windows ghi rõ là không đo
System Design 101 · Bài 19 · 08/09

## Slide 9
TỪ VIẾT TẮT VÀ NGUỒN
Tám từ cần nhớ
CPU
Central Processing Unit — bộ xử lý trung tâm
GUI
Graphical User Interface — giao diện đồ hoạ
OS
Operating System — hệ điều hành
DLL
Dynamic-Link Library — thư viện liên kết động
JVM
Java Virtual Machine — máy ảo Java
ELF
Executable and Linkable Format — định dạng tệp chạy
KiB
Kibibyte — 1.024 byte
GiB
Gibibyte — hơn một tỷ byte
NGUỒN ĐỐI CHIẾU
ByteByteGo · Linux man-pages: execve, ld.so, _exit, exit
System Design 101 · Bài 19 · 09/09