## Slide 1
SYSTEM DESIGN 101 · BÀI 01
AirTag: tìm đồ nhờ điện thoại của người lạ đi ngang
Ga đông người, vì sao bản đồ vẫn cũ?
Ba chặng của một tín hiệu Bluetooth
system-design-101 · nhóm hệ thống hoạt động thế nào
AirTag
Chặng 1: phát tín hiệu
Chặng 2: người đi ngang báo
Chặng 3: chủ đồ lấy

## Slide 2
TÌNH HUỐNG VÀ MỤC TIÊU
AirTag
Đông người thì tìm được, vắng người thì kém.
Thẻ chỉ phát Bluetooth; người đi ngang báo hộ.
System Design 101 · Bài 01 · 02/09

## Slide 3
1 · PHÁT TÍN HIỆU
AirTag chỉ phát một gói tin ngắn
THẺ
AirTag, cứ vài giây một lần
GÓI BLE
Gói ngắn, trong vài chục mét
MÃ CÔNG KHAI
Không ghi tên chủ, đổi theo thời gian
Ghi lại mã không đủ để theo dõi một thẻ.
System Design 101 · Bài 01 · 03/09

## Slide 4
2 · NGƯỜI ĐI NGANG BÁO HỘ
Điện thoại lạ gửi vị trí lên
AirTag
Thiết bị đi ngang
Máy chủ Apple
Gói BLE kèm mã công khai
Vị trí, mã hóa bằng mã công khai
Người đi ngang không biết thẻ của ai.
System Design 101 · Bài 01 · 04/09

## Slide 5
3 · CHỦ ĐỒ LẤY BÁO CÁO
Chỉ chủ đồ giải mã được
1
Chỉ thiết bị của chủ giữ khóa riêng.
2
Find My tải báo cáo về và giải mã.
3
Bản đồ hiện vị trí gần nhất: "quanh đây".
System Design 101 · Bài 01 · 05/09

## Slide 6
GIỚI HẠN CẦN NHỚ
Sống nhờ người đi ngang
NƠI ĐÔNG NGƯỜI
Nhiều thiết bị Apple đi ngang
Thẻ dễ được nghe thấy
NƠI VẮNG
Có thể nhiều giờ không ai nghe thấy
Bản đồ hiện vị trí cũ
System Design 101 · Bài 01 · 06/09

## Slide 7
NHÌN HÌNH TRẢ LỜI
Hai tiếng sau, bản đồ vẫn cũ
CÓ THỂ VÌ
Thẻ nằm ở góc không ai đi qua
Người đi qua không dùng thiết bị trong mạng
Thẻ bị mang đi rồi bỏ lại chỗ vắng
System Design 101 · Bài 01 · 07/09

## Slide 8
XEM SÂU HƠN
Tách mã công khai khỏi chủ thẻ
Khóa riêng: chỉ thiết bị của chủ giữ
Mã công khai: nằm trong gói tin
Máy chủ Apple: không đọc được vị trí
Chưa đối chiếu với tài liệu của Apple.
System Design 101 · Bài 01 · 08/09

## Slide 9
THUẬT NGỮ VÀ NGUỒN
Hai thuật ngữ cần nhớ
GPS
Hệ thống định vị toàn cầu; AirTag không có.
BLE
Bluetooth năng lượng thấp, tốn rất ít pin.
NGUỒN ĐỐI CHIẾU
ByteByteGo: bài nguồn, bản cố định
Đã đối chiếu nguồn ngày 2026-10-19. Hình minh họa là thiết kế mới.
System Design 101 · Bài 01 · 09/09