## Slide 1
SYSTEM DESIGN 101 · BÀI 09
Dữ liệu đi từ
ứng dụng này
sang ứng dụng khác
Một tin nhắn chat đi qua những chặng nào, từ máy gửi tới máy nhận?
1
tin nhắn chat
2
máy: gửi và nhận
4
bước mỗi bên
3
tiêu đề bọc: TCP, IP, MAC
MÁY GỬI
Ứng dụng chat gửi tin
bọc tiêu đề TCP, IP, MAC
ĐƯỜNG ĐI
Internet
nhiều router và switch
MÁY NHẬN
Ứng dụng chat nhận tin
mở từng lớp, chép sang ứng dụng
system-design-101 · nhóm Phát triển phần mềm

## Slide 2
TÌNH HUỐNG VÀ MỤC TIÊU
Một tin chat,
hai máy
Một tin nhắn chat đi từ máy này sang máy kia. Ta chia thành hai chặng, mỗi chặng bốn bước.
MỤC TIÊU
Theo một tin chat qua hai máy
Biết mỗi chặng thêm hoặc bóc lớp nào
Gọi đúng tên bộ đệm, ngắt, các lớp
TOÀN CẢNH
MÁY GỬI
Ứng dụng chat gửi tin
ĐƯỜNG ĐI · INTERNET
router
switch
router
switch
qua nhiều chặng giữa router và switch
MÁY NHẬN
Ứng dụng chat nhận tin
System Design 101 · Bài 09 · 02/10

## Slide 3
MÁY GỬI · BƯỚC 1 VÀ 2
Tin chat vào
bộ đệm gửi
Hai bước đầu của máy gửi
Ứng dụng chat gửi tin đi. Tin vào bộ đệm gửi, nằm ở không gian nhân.
user space
send buffer
kernel space
GHI NHỚ
Ứng dụng chạy ở không gian người dùng
Bộ đệm gửi nằm ở không gian nhân
MÁY GỬI
KHÔNG GIAN NGƯỜI DÙNG (user space)
Ứng dụng chat
1
KHÔNG GIAN NHÂN (kernel space)
Bộ đệm gửi
2
sang bước 3
System Design 101 · Bài 09 · 03/10

## Slide 4
MÁY GỬI · BƯỚC 3
Bọc ba lớp
tiêu đề
TCP, rồi IP, rồi MAC
Ngăn xếp mạng bọc dữ liệu bằng ba tiêu đề. Qdisc xếp hàng cho gói đi ra.
TCP
IP
MAC
qdisc
GHI NHỚ
Mỗi tiêu đề bọc thêm một lớp
Qdisc là tên của nhân Linux
NGĂN XẾP MẠNG BỌC DỮ LIỆU
Tiêu đề MAC
bọc lần 3
Tiêu đề IP
bọc lần 2
Tiêu đề TCP
bọc lần 1
Tin chat
qdisc (Queueing Disciplines)
xếp hàng cho gói đi ra
System Design 101 · Bài 09 · 04/10

## Slide 5
MÁY GỬI · BƯỚC 4 VÀ TRÊN ĐƯỜNG
Ra card mạng,
lên Internet
Trên đường đi tới máy nhận
NIC lấy gói từ bộ đệm vòng rồi đưa lên Internet.
NIC
ring buffer
router
switch
GHI NHỚ
NIC: phần cứng nối máy với mạng
Qua nhiều chặng giữa router và switch
MÁY GỬI · BƯỚC 4
Bộ đệm vòng
NIC
INTERNET
router
switch
router
switch
qua nhiều chặng giữa các router và switch
MÁY NHẬN
NIC của máy nhận
System Design 101 · Bài 09 · 05/10

## Slide 6
MÁY NHẬN · BƯỚC 1 VÀ 2
Ngắt,
rồi ngắt mềm
Hai bước đầu của máy nhận
Gói vào bộ đệm vòng; NIC báo CPU bằng ngắt.
ngắt
ngắt mềm
ksoftirqd
GHI NHỚ
Ngắt: NIC báo CPU
Ngắt mềm: chạy ngay khi thoát ngắt
Ngoài ngữ cảnh ngắt: ksoftirqd chạy nó
NIC
Bộ đệm vòng
CPU
ksoftirqd
đặt dữ liệu
ngắt
ngắt mềm
xử lý gói
thứ tự đọc: từ trên xuống
System Design 101 · Bài 09 · 06/10

## Slide 7
MÁY NHẬN · BƯỚC 3 VÀ 4
Mở ba lớp,
tới ứng dụng
Hai bước cuối của máy nhận
Dữ liệu mở lần lượt qua ba lớp, rồi chép sang không gian người dùng.
liên kết dữ liệu
mạng
giao vận
GHI NHỚ
Mở lần lượt ba lớp
Rồi chép sang không gian người dùng
Cuối cùng tới ứng dụng chat bên nhận
1
Lớp liên kết dữ liệu
2
Lớp mạng
3
Lớp giao vận
4
System Design 101 · Bài 09 · 07/10
Chép sang không gian
người dùng
tới ứng dụng chat bên nhận

## Slide 8
GIỚI HẠN CẦN NHỚ
Một đường đi
điển hình
Bài nguồn dừng ở đó
Bài nguồn chỉ kể một đường đi điển hình.
GHI NHỚ
BÀI NGUỒN KHÔNG NÓI
× Bắt tay TCP
× Gói bị mất
× Chia nhỏ dữ liệu
× Hệ điều hành nào
TÊN CỦA NHÂN LINUX THEO BÀI
qdisc
ksoftirqd
xếp hàng gói, máy gửi
chạy ngắt mềm, máy nhận
Mã nguồn nhân Linux có tệp xử lý qdisc và một tác vụ ksoftirqd riêng cho mỗi CPU.
System Design 101 · Bài 09 · 08/10
Chỉ một đường đi điển hình
Qdisc, ksoftirqd là tên của nhân Linux
Hệ điều hành khác có thể đặt tên khác
Hệ điều hành khác có thể đặt tên
và chia chặng khác
Bài này không nói tới chúng

## Slide 9
NHÌN HÌNH TRẢ LỜI
Tin vừa tới
card mạng
Tin nhắn vừa tới card mạng của máy nhận.
CÂU HỎI
ĐÁP ÁN
1
NIC báo CPU bằng ngắt
NIC đặt dữ liệu vào bộ đệm vòng trước.
2
Ngắt mềm chạy việc nhận gói
Do ksoftirqd, nếu báo ngoài ngữ cảnh ngắt.
3
Ba lớp rồi tới ứng dụng
Liên kết dữ liệu, mạng, giao vận, rồi chép sang không gian người dùng.
System Design 101 · Bài 09 · 09/10
Ai báo cho CPU, bằng cách nào?
Dữ liệu qua lớp nào trước khi tới ứng dụng?

## Slide 10
TỪ VIẾT TẮT TRONG BÀI
Từ khóa cần nhớ
TCP
Transmission Control Protocol
IP
Internet Protocol
MAC
Media Access Control
NIC
Network Interface Card
card giao tiếp mạng
phần cứng nối máy với mạng
CPU
Central Processing Unit
bộ xử lý trung tâm
phần cứng chạy chương trình, nhận ngắt từ card mạng
NGUỒN ĐỐI CHIẾU
ByteByteGo · system-design-101
Mã nguồn và tài liệu nhân Linux
Đã đọc nguồn ngày 2026-10-19. Hình minh họa là thiết kế mới.
System Design 101 · Bài 09 · 10/10
giao thức điều khiển truyền
quy ước để hai máy
truyền dữ liệu tin cậy
giao thức Internet
dán nhãn địa chỉ để
dữ liệu tìm đúng máy
điều khiển truy cập môi trường
chuyển dữ liệu giữa các
thiết bị nối liền nhau