## Slide 1
SYSTEM DESIGN 101 · BÀI 02
IPv4 và IPv6
Mỗi thiết bị trên Internet cần một địa chỉ để gói tin tìm tới.
IPv4: địa chỉ gồm 32 bit
IPv6: địa chỉ gồm 128 bit
IPv4
32 bit
IPv6
128 bit

## Slide 2
TÌNH HUỐNG VÀ MỤC TIÊU
IPv6 ra đời chủ yếu vì điều này:
Số địa chỉ IPv4 không còn đủ rộng rãi.
IPv4 · 32 bit
IPv6 · 128 bit
System Design 101 · Bài 02 · 02/09

## Slide 3
ĐỊA CHỈ
Hai độ dài, hai cách viết
IPv4
32 bit
VÍ DỤ
192.0.2.12
2³² giá trị, khoảng 4,3 tỷ
Bốn số thập phân, cách dấu chấm
IPv6
128 bit
VÍ DỤ
2001:db8::1
2¹²⁸ giá trị
Tám nhóm hex, cách dấu hai chấm
Địa chỉ ví dụ không trỏ tới máy thật.
System Design 101 · Bài 02 · 03/09

## Slide 4
IPV6 · RÚT GỌN
Cách rút gọn địa chỉ IPv6
1
Viết tám nhóm số hex, cách dấu hai chấm
2
Bỏ số 0 đứng đầu mỗi nhóm
3
Dùng :: một lần thay chuỗi nhóm toàn 0
VÍ DỤ
2001:db8::1
:: thay chuỗi nhóm toàn 0
Địa chỉ ví dụ, không trỏ tới máy thật.
System Design 101 · Bài 02 · 04/09

## Slide 5
TIÊU ĐỀ GÓI TIN
Hai kiểu tiêu đề gói tin
IPv4
IPv6
ĐỘ DÀI
Từ 20 byte, dài thay đổi theo tùy chọn
Cố định 40 byte
CHECKSUM
Có checksum riêng
Bỏ checksum
THÔNG TIN HIẾM DÙNG
Nằm trong phần tùy chọn
Nằm trong extension header tùy chọn
PHÂN MẢNH
Router có thể phân mảnh (trừ khi có cờ cấm)
Chỉ máy gửi phân mảnh, router thì không
System Design 101 · Bài 02 · 05/09

## Slide 6
DUAL STACK
Một máy, hai giao thức
Một máy chạy cả hai giao thức cùng lúc.
Phần mềm
DNS
Máy chủ
1 · Hỏi tên miền
2 · Trả về
A · IPv4
AAAA · IPv6
3 · Thử các địa chỉ, chọn đường kết nối được
Happy Eyeballs: thử gần như song song
System Design 101 · Bài 02 · 06/09

## Slide 7
GIỚI HẠN CẦN NHỚ
Bốn điều cần nhớ
IPv6 giải quyết bài toán số địa chỉ
Không tự khiến mạng nhanh hơn.
IPv4 vẫn tồn tại lâu
Nhờ NAT và các cách dùng chung địa chỉ.
Hai giao thức không nói chuyện trực tiếp
Cần dual stack hoặc cơ chế chuyển đổi.
IPv6 không thay tường lửa
Vẫn cần kiểm soát truy cập.
System Design 101 · Bài 02 · 07/09

## Slide 8
NHÌN HÌNH THỬ TRẢ LỜI
CÂU HỎI
Tên miền có cả A và AAAA. Máy bạn chỉ có IPv4. Chuyện gì xảy ra?
ĐÁP ÁN
Dùng địa chỉ IPv4 từ bản ghi A.
Có AAAA không có nghĩa mọi máy dùng được IPv6.
Client thử các địa chỉ, chọn đường kết nối được.
System Design 101 · Bài 02 · 08/09

## Slide 9
TỪ VIẾT TẮT VÀ NGUỒN
Sáu thuật ngữ cần nhớ
IPv4
Internet Protocol version 4
Phiên bản 4 của IP, địa chỉ 32 bit
IPv6
Internet Protocol version 6
Phiên bản 6 của IP, địa chỉ dài hơn nhiều
DNS
Domain Name System
Danh bạ Internet: đổi tên miền thành địa chỉ IP
IP
Internet Protocol
Quy ước đánh địa chỉ và chuyển gói tin
AAAA
Quad A
Bản ghi DNS trả về địa chỉ IPv6
NAT
Network Address Translation
Nhiều máy dùng chung một địa chỉ IPv4 công cộng
NGUỒN ĐỐI CHIẾU
ByteByteGo, snapshot cố định
RFC 791, 8200, 4291: IPv4, IPv6, cách viết
RFC 5737, 3849, 8305: địa chỉ tài liệu, Happy Eyeballs
Bản nháp theo bài, đang chờ review kỹ thuật. Nguồn đọc ngày 2026-10-13.
Tài liệu chuẩn chưa được mở để đối chiếu trực tiếp.
System Design 101 · Bài 02 · 09/09