## Slide 1
SYSTEM DESIGN 101 · BÀI 20
Sáu nguyên tắc chịu lỗi, và phép tính vì sao dư thừa có tác dụng
Hỏng một thành phần, người dùng vẫn được phục vụ?
Bản thay thế, phản ứng khi hỏng, và phép tính.
system-design-101 · nhóm đám mây và hệ thống phân tán
Chịu lỗi
Có sẵn bản thay thế
Chuyển khi có thứ hỏng
Phép tính độ sẵn sàng

## Slide 2
BỐI CẢNH
Chịu lỗi: hỏng một thành phần, hệ thống vẫn chạy.
Có sẵn bản thay thế, và biết đổi sang đúng lúc.
System Design 101 · Bài 20 · 02/10

## Slide 3
SAO CHÉP VÀ DƯ THỪA
Có sẵn bản thay thế.
Sao chép: nhiều bản dữ liệu ở nhiều nơi.
Dư thừa: thành phần dự phòng sẵn sàng thay.
Cái giá: phải giữ các bản khớp nhau.
System Design 101 · Bài 20 · 03/10

## Slide 4
CÂN BẰNG TẢI VÀ CHUYỂN DỰ PHÒNG
Chia việc, rồi chuyển khi hỏng.
Cân bằng tải: chia việc cho nhiều máy
Phát hiện bản chính hỏng
Chuyển sang bản dự phòng
Chuyển không tức thời: người dùng vẫn có thể thấy lỗi.
System Design 101 · Bài 20 · 04/10

## Slide 5
GIẢM CHỨC NĂNG CÓ KIỂM SOÁT
Phần gợi ý hỏng, trang vẫn đặt được đơn.
Tắt bớt tính năng phụ để giữ tính năng chính.
System Design 101 · Bài 20 · 05/10

## Slide 6
GIÁM SÁT VÀ CẢNH BÁO
Không thấy lỗi thì không chữa được.
1
Thấy sớm và báo cho người xử lý.
2
Đo sức khỏe để chuyển dự phòng đúng lúc.
System Design 101 · Bài 20 · 06/10

## Slide 7
GIỚI HẠN CẦN NHỚ
Phép tính đúng khi nào?
Phép tính cho thấy
Hai bản 99% song song: 99,99%.
Ba phần 99,9% nối tiếp: khoảng 99,7%.
Chỉ đúng khi các bản hỏng độc lập.
Thực tế thường lệch
Cùng lỗi phần mềm, cùng phòng máy.
Chuyển dự phòng cần thời gian.
Dư thừa có chi phí thật.
System Design 101 · Bài 20 · 07/10

## Slide 8
NHÌN HÌNH TRẢ LỜI
Hai máy, một cơ sở dữ liệu: tối đa bao nhiêu?
99,9%
Nếu cơ sở dữ liệu 99,9%, cả hệ thống không hơn.
System Design 101 · Bài 20 · 08/10

## Slide 9
TÍNH THỬ: VÌ SAO DƯ THỪA CÓ TÁC DỤNG
Độ sẵn sàng và thời gian ngừng.
Độ sẵn sàng | Thời gian ngừng mỗi năm
99% | khoảng 87,6 giờ (3,65 ngày)
99,9% | khoảng 8,76 giờ
99,99% | khoảng 52,6 phút
Song song: 1 − (1 − a)², chỉ cần một cái sống.
Nối tiếp: nhân các độ sẵn sàng với nhau.
System Design 101 · Bài 20 · 09/10

## Slide 10
THUẬT NGỮ VÀ NGUỒN ĐỐI CHIẾU
THUẬT NGỮ
Độ sẵn sàng: tỷ lệ thời gian một thành phần hoạt động.
Điểm hỏng duy nhất: mắt xích mà hỏng thì cả hệ thống hỏng.
NGUỒN ĐỐI CHIẾU
ByteByteGo: bài nguồn tại commit cố định
AWS Well-Architected: Reliability Pillar, Availability
System Design 101 · Bài 20 · 10/10